## Thermodynamique

Système
Nacelle
Travail
   W
Transfert thermique
    Q

  Sources électriques
  Air ambiant

Variation d’énergie interne du sytème
%DELTA U_système = W +Q

La température interne de la nacelle avant le décollage est constante donc %DELTA U _système = 0

La nacelle est composée de panneau en polystyrène extrudé épaisseur 30mm
Le constructeur donne la résistance thermique pour 1 m² de panneau : 0,90 m2KW-1

Surface intérieure des 6 faces 0,24 * 0,24 * 6 = 0,3456 m²

Rth = 0,90 / 0,3456 = 2,6 KW-1 R_{ th } = {0,90} over {0,3456} = bold 2,6 KW ^{-1}

à 13h43 la nacelle est fermée la température intérieure est constante.

%theta_{i} = 34 °C %theta_{ext} = 24 °C %DELTA %theta = %theta_{e} - %theta_{i} = -10 °C

Flux thermique %PHI = {%DELTA %theta} over { R_{th} } = { -10 } over { 2,6 } = bold -3,84 W

Puissance électrique dissipée par les cartes électronique APRS et Sigfox = 12,4 * 0,174 = 2,15 W
Puissance électrique carte ttgo LoRa 4.00V * 102mA = 0,408 W
Puissance électrique GoPro 5V * 250mA = 1,25 W
Total puissance électrique = 3,8 W

Bilan des puissances Pe + flux thermique 3,8 – 3,84 = - 0,04W
Conclusion le bilan des puissances est équilibré